## Slide 1: Fiches Systèmes

## Slide 2: Quelques questions classiques

## Slide 3: Chaîne fonctionnelle vierge
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
ACTION
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
Infos destinées à d’autres interfaces H/M
Infos issues de d’autres interfaces H/M
H/M : Homme – Machine

## Slide 4: Quelques questions classiques
Systèmes
  Indiquer quels sont les capteurs présents sur le systèmes réels ? Indiquer les capteurs ajoutés sur le système pédagogique pour faire des mesures annexes ?
Cinématique
  Proposer un modèle de liaison entre pièces.
Hyperstatisme
  Indiquer en quoi il est préférable qu’un mécanisme soit isostatique ? Hyperstatique ?
Asservissements
  Déterminer les performances d’un système.
  Donner l’influence d’un correcteur proportionnel ? d’un correcteur intégrale ? d’un correcteur PID ?

## Slide 5: Hyperstatisme
Avantages modèle isostatique
  Plus facile à concevoir ( car + de jeux entre les pièces) et aussi meilleure réaction aux perturbations (dilatation à cause de la chaleur, chocs etc..)
  Sur le plan théorique permet de calculer les actions mécaniques dans chaque liaison
Avantages modèle hyperstatique :
  Meilleure rigidité
  Plus sûr (dédoublement comme en aéronautique)
Après avoir proposé un schéma cinématique :
  Savoir calculer le degré d’hyperstatisme
  Savoir modifier le modèle pour le rendre isostatique

## Slide 6: Correcteurs
Correcteur proportionnel :
  Améliore précision, rapidité (mais risque de dépassement).
  N'influe pas sur la phase, mais sur la marge de phase. En augmentant, il peut donc déstabiliser le système
Influence correcteur intégral
  Améliore précision
  déphase de –90° (risque de déstabilisation à cause de la diminution de la phase
Influence correcteur PID:
  Permet d’améliorer (ou de dégrader) toutes les performances
  Pas toujours facile à régler

## Slide 7: BGR
Centrale 2021

## Slide 8: BGR – Chaine fonctionnelle
C
Capteurs angulaires et Laser
Gyromètre et inclinomètre
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Cartes de commandes (Axe 1 et 2)
Cartes de commandes (Axe 1 et 2)
Alimentation (24V, 5Vcc)
Hacheur
Moteur à CC
Réducteurs
Nacelle
Position initiale
Position finale
A PRECISER

## Slide 9: BGR – Chaine fonctionnelle
Potentiomètres angulaires/Inclinomètre
  Capteurs Laser ??
  Gyromètre (Capteur de vitesse angulaire) ??

## Slide 10: BGR – Modèle cinématique

## Slide 11: Bras à retour d’effort Robot haptique ?
Centrale 2021

## Slide 12: Chaine fonctionnelle

## Slide 13: Compacteur solaire communicant
Centrale 2021

## Slide 14: Chaine fonctionnelle

## Slide 15: Drone Didactique D2C ?
Centrale 2021

## Slide 16: Chaine fonctionnelle
C
Capteur d'effort (jauge de déformation)
Accéléromètre, gyromètre
Détecteur optique (vitesse hélice)
Capteur effet Hall (position balancier)
C
C
C
C
C
C
C
C
CAN
CAN
Secteur
Hacheur
Moteur brushless triphasé
Réducteurs ?
Hélices
Position initiale
C
Position finale

## Slide 17: D2C – Schéma cinématique

## Slide 18: Hoverboard ?
Centrale 2021

## Slide 19: Chaine fonctionnelle

## Slide 20: Imprimante 3D I3D Didastel ?
Centrale 2021

## Slide 21: Chaine fonctionnelle

## Slide 23: Nacelle gyrostabilisée ?? Nacelle ERM ??
Centrale 2021

## Slide 24: Chaine fonctionnelle

## Slide 25: Nacelle gyrostabilisée ?? Nacelle ERM ??
Centrale 2021

## Slide 26: Chaine fonctionnelle

## Slide 27: Robot à câbles RC4 ?
Centrale 2021

## Slide 28: Chaine fonctionnelle

## Slide 29: Robot caméraman Pixio
Centrale 2021

## Slide 30: Chaine fonctionnelle

## Slide 31: Robot Delta Delta 2D 3Sigma ?
Centrale 2021

## Slide 32: Chaine fonctionnelle

## Slide 33: Robot nettoyeur de vitres
Centrale 2021

## Slide 34: Chaine fonctionnelle

## Slide 35: Robot porte-endoscope Evolap
Centrale 2021

## Slide 36: Chaine fonctionnelle

## Slide 37: Slider Camera
Centrale 2021

## Slide 38: Chaine fonctionnelle

## Slide 39: Trieuse de pièces
Centrale 2021

## Slide 40: Véhicule autonome Park Lab
Centrale 2021

## Slide 41: Chaine fonctionnelle

## Slide 42: Compacteur solaire communicant
Centrale 2021

## Slide 43: Chaine fonctionnelle

## Slide 44: MaxPID

## Slide 45: MaxPID – Chaine fonctionnelle
C
Génératrice tachymétriquePotentiomètre rotatif (capteur de position angulaire)
C
C
C
C
C
C
C
C
Carte mère (Maxpid)
Micro contrôleur
Secteur
Hacheur
Moteur
Joint de Oldham
Vis écrou
« Barres »
Bras
Position initiale
Position finale
Joint de Oldham

## Slide 46: MaxPID – Chaine fonctionnelle
Capteurs
  Génératrice tachymétrique (Le mouvement de l’aimant entraîné par le bras dans un aimant fixe entraîne la création d’un champ magnétique proportionnel à la vitesse du bras)
  Potentiomètre rotatif
A PRECISER

## Slide 47: MaxPID – Modèle cinématique